## Mechanik Bauform Russland 3 zum DF1FO-2m-SMD-Peilempfänger

Nick Roethe, DF1FO,

# Einführung

# Passend zu meiner 2m-Peilempfänger-Platine in SMD-Technik (FJRX24) beschreibe ich hier dem Aufbau eines kompletten Peilempfängers in der ‚russischen Bauform‘ – das Empfängergehäuse ist zugleich der Tragegriff, und es ist fest mit einer 3-Element-Yagi-Antenne zusammengebaut.

# Für meinen früheren 2m-Peilempfänger mit konventionellen Bauelementen (FJRX234) hatte ich schon zwei verschiedene Bauvorschläge für ‚russische Empfängermodelle‘ beschrieben (Russland 1 und 2). Die neue kleinere Empfängerplatine mit SMD-Bauteilen ermöglicht einen kompakteren Aufbau, lehnt sich aber an die früheren Konstruktionen an.

So sieht der einsatzbereite Peiler aus: die Antenne ist eine 3-Element-Yagi, der Empfänger sitzt zwischen Reflektor und Strahler. Der Direktor wird von einem Hilfsboom vorne am Empfänger gehalten. Der Peiler wird bequem am langen Arm getragen, und bei kritischen Peilungen über den Kopf gehalten. Das Empfängergehäuse wird in der Mitte mit der linken oder rechten Hand umfasst, der Daumen kann dann bequem den Kippschalter und den Drehgeber bedienen. Der Schwerpunkt (mit montierter Antenne) liegt dort, wo der Empfänger gehalten wird. Ein Blick aufs Display ist nur gelegentlich zum Ablesen der Entfernungsschätzung erforderlich. Ansonsten wird der Empfänger während der Jagd blind bedient.

Das Gehäuse des Empfängers ist aus 1,5 mm Epoxy zusammengelötet, die Ecken sind handfreundlich rundgefeilt, und eine schicke Lackierung gibt ein professionelles Aussehen. Die Antenne besteht aus 25 mm breitem Bandmaß und weicht Hindernissen leicht aus.

Die Außenmaße des Peilers sind 41 * 25 * 195 mm. Die Maße der Antenne sind: Direktor 90,5 cm, Strahler 94 cm, Reflektor 106,5 cm, Abstand Direktor-Strahler 32 cm, Strahler-Reflektor 20,3 cm. Das Gewicht des Empfängers mit Batterie und Antenne ist 390 g.

Die Konstruktion ist sehr handlich. Anspruchsvollen Fuchsjägern mit ausreichenden mechanischen Möglichkeiten und etwas Geduld kann ich den Nachbau sehr empfehlen.

In diesem Dokument beschreibe ich den Aufbau dieses Peilers recht detailliert. Die Beschreibung ist trotzdem eher als Anregung gedacht. Jeder Nachbauer sollte überlegen, welche Materialien und mechanischen Möglichkeiten er hat, und seine Konstruktion entsprechend anpassen.

Beschreibung der konstruktiven Ausführung

Das folgende Bild gibt einen Überblick über das Innenleben des Peilers:

Das Gehäuse besteht aus einem Kasten und einem zweigeteilten Deckel. Das gesamte Innenleben ist nach dem Öffnen der Deckel zugänglich. Von links (= hinten) nach rechts (=vorne) erkennt man: Reflektor-Befestigung, darunter Hörerbuchse, Lautstärkeregler, Batterie, Display, Trennwand, Empfängerplatine, Kippschalter, Drehgeber, Guanella-Balun, Strahler-Befestigung und –Anschluss, Direktor-Boom-Aufnahme. Der Kippschalter sitzt über der Platine. Er ist deshalb etwas von der Mittelachse versetzt, und muss zum Ausbau der Platine zuerst ausgebaut werden. Dank der großen Öffnung ist alles bequem zugänglich.

Der Kasten wird mit einem zweigeteilten Deckel abgedeckt. Ein großer Deckel deckt alles vor der Trennwand ab und wird mit vier Schrauben befestigt Ein kleinerer Deckel über dem Batteriefach kann leicht entfernt werden. Er hat eine Blechzunge, die unter den großen Deckel geschoben wird, und ist wird mit nur einer Rändelschraube fixiert.

Eine Detailansicht des hinteren Endes:

Hörerbuchse, Reflektorbefestigung, Lautstärkeregler, Display und Trennwand. Die Tennwand dient vor allem der Versteifung des Gehäuses. Oberhalb vom Display ist ein Rahmen aus einem 5mm breiten Weißblechstreifen angelötet. Er hält das Display in Position und versteift die Frontplatte.

Das Display ist auf ein Stück Lochrasterplatte montiert. Dahinter kommt noch ein Stück dünner Kunststoff oder Pertinax. Zwei angelötete Winkel aus dünnem Blech halten alles in Position.

Eine 9V-Batterie passt genau zwischen das Display, die Trennwand, die Gehäusewand und die Hörerbuchse. Der weiße Tesamoll-Streifen verhindert ein Klappern der Batterie.  Eine oberhalb der Hörerbuchse aufgelötete Aderendhülse dient als Zugentlastung.

Eine Detailansicht des vorderen Endes:

Ganz vorne erkennt man den Strahler-Anschluss und die Direktor-Aufnahme mit Rändelschraube, dahinter Balun, Drehgeber, Kippschalter und das vordere Ende der Platine.

Zur Befestigung des Deckels sind in den vorderen Ecken zwei M3-Gewindebolzen eingelötet. Ausserdem werden auf die beiden hinteren Platinen-Befestigungsschrauben lange Distanzbolzen aufgeschraubt, die auch der Deckelbefestigung dienen.

Die Direktoraufnahme muss sehr fest mit dem Gehäuse verschraubt werden, damit sie sich nicht unter der Belastung des langen Direktors verdreht. Dazu zum Gegenhalten eine lange M4-Schraube in das Querloch schrauben, und dann die Befestigungsschraube ordentlich ‚anknallen‘.

Die Strahleranschlußschrauben sitzen mit ihren Köpfen isoliert auf einem kleinen Stück Epoxy, dessen Kupferschicht zwischen den Schrauben mit einer Bügelsäge getrennt wurde. An die beiden Kupferinseln wird der Guanella-Übertrager  angelötet.

Aufbau des Empfängers

Das Gehäuse wird aus 1,5 mm starkem Epoxy-Platinenmaterial mit ein Kupferkaschierung hergestellt. Die Zuschnittmaße sind:

1 Stück 41 * 192 mm  (Boden, eigentlich linke Seitenwand)
2 Stück 22 * 192 mm  (Seiten)
2 Stück 41 * 25  mm  (Vorderer, Hinterer Abschluß)
1 Stück 41 * 123 mm  (Großer Deckel)
1 Stück 41 * 69  mm  (Batterie-Deckel)
1 Stück 38 * 20  mm  (Trennwand zur Versteifung)

1 Stück 8  * 19  mm  (Strahleranschluß)

Zum Zuschneiden benutze ich eine Tischkreissäge mit Parallelanschlag. Ich säge eher etwas zu groß und korrigiere dann mit der Feile. Schneller geht es, wenn man im QRL an eine präzise Schlagschere rankommt, oder eine Modellbaukreissäge hat.

Nach dem Zuschneiden werden die Ausbrüche angebracht. Die Details sind der Zeichnung auf der folgenden Seite zu entnehmen.

Das Bild zeigt die fertig vorbereiteten Gehäuseteile.

Unten in der Mitte die Blechzunge für den Batteriedeckel.

Oben links die Lochrasterplatine und der Verstärkungs-Blechstreifen für das Display.

Oben rechts die Teile für  die Montage des Direktorbooms ans Gehäuse und an den Direktor, und die sechs PVC-Streifen für die Antennenhalter (noch nicht gebohrt..

Die Bohrung für die Hörerbuchse muss von der Kupferseite etwas angesenkt werden, so dass die Buchse sicher von der Kupferfläche isoliert ist.

Die Kupfer-Seite der fertigen Epoxy-Teile werden blank geschmirgelt (mit Stahlwolle oder feinem Schleifpapier) und mit Lötlack eingesprüht. Das erleichtert das Löten und verringert später die Korrosionsanfälligkeit.

Die so vorbereiteten Teile (Boden, Seiten, Vorne, Hinten, Trennwand) werden zum Kasten verlötet. Am besten zunächst nur jeweils mit ein paar Lötpunkten fixieren, und dann noch einmal den Sitz, die Maße und die Rechtwinkligkeit überprüfen. Dann werden alle Ecken durchgängig verlötet. Ich löte mit eher wenig Zinn - so dass die beiden Teile gerade gut verbunden sind. Das erfordert etwa 1 cm 1mm-Zinn pro 1 cm Ecke.

Der Kasten verzieht sich beim Löten, weil sich das Lötzinn beim Abkühlen zusammenzieht. Das korrigiere ich nach dem zusammenlöten. Dazu nehme ich zwei Kombizangen und biege das Ganze mit Gewalt wieder in die richtige Form.

Der fertige ‚Rohbau‘

Damit die später montierten Befestigungs- und Bedienelemente Kontakt zum Gehäuse haben (der Lötlack isoliert), wird das Gehäuse rund um die Bohrungen dünn verzinnt. Überschüssiges Zinn wird mit Entlötlitze wieder entfernt.

In die fünf Bohrungen im Boden werden SeKo-Schrauben M3x12 eingesetzt und mit Fächerscheibe und Distanzbolzen M3x5 fest verschraubt. Auf die drei hinteren Schrauben werden jetzt noch provisorisch Distanzbolzen M3x15 aufgeschraubt. Dabei werden so viele Unterlegscheiben zwischengelegt, dass die Bolzen oben mit den Gehäusewänden abschließen.

In die beiden vorderen Gehäuseecken werden je ein Distanzbolzen M3x5 eingelötet, bündig mit der Oberkante der Seitenwände. Dazu an der Lötseite der Bolzen die Vernickelung abfeilen.

Die Länge der beiden Deckel wird eingepasst, so dass und die Blechzunge am Batteriedeckel angelötet. Jetzt können die Maße der fünf Befestigungspunkte auf die Deckel übertragen und gebohrt werden. Meist muss noch etwas nachgefeilt werden, dann kann der Deckel mit fünf alten Schrauben M3 x 6 provisorisch aufgeschraubt werden.

Damit ist der Rohbau fertig. Nun wird eine große Feile zur Hand genommen. Alles, was übersteht, wird bündig gefeilt. Die vier langen Kanten werden abgerundet, etwa auf Radius 1mm.  Das fühlt sich beim Tragen einfach besser an. Wenn jetzt, wie meist, trotz sorgfältiger Arbeit an der ein oder anderen Verbindung der Kastenteile ein kleiner Spalt zusehen ist: Zweikomponentenspachtel (Autozubehör) hilft schnell. Damit kann man zur Not sogar falsch gebohrte Löcher zuspachteln. Jetzt wird das gesamte Gehäuse mit 240er Schleifpapier und einem Korkklotz oder – schneller – einem Schwingschleifer behandelt, bis sich alles sanft und griff-freundlich anfühlt.

Nun wird das Gehäuse zum Lackieren vorbereitet. Die Deckelbefestigungsschrauben werden entfernt und die Bolzen M3x15 abgeschraubt, die Senkkopfschrauben samt Distanzbolzen bleiben aber an ihrem Platz. Die Oberfläche wird sorgfältig mit Spiritus von allen Lötlackresten und Schleifstaub befreit. Alles was nicht lackiert werden soll, wird mit Malerkrepp abgeklebt, also Kasteninneres, Deckelrückseiten und Durchbrüche. Nun wird das Gehäuse noch mit Aceton entfettet und danach nicht mehr mit der bloßen Hand angefasst. Ich verwende nur Auto-Lacke von Duplicolor oder Auto-K. Mit Bastlerlacken aus dem Baumarkt habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich lackiere einmal mit Grundierung (Filler), und dann zweimal dünn mit farbigem Lack, dazwischen jeweils mindestens 30 Minuten trocknen lassen. Leider löst Autan (Anti-Zecken-Mittel) diesen Lack an. Deshalb lackiere ich zum Schluss noch mal mit Klarlack. Nachdem die letzte Lackierung angetrocknet ist, kommt das Gehäuse für eine Stunde bei 60 Grad in den Backofen. Diese Lackierung hält recht gut, aber einem Sturz auf einem Schotterweg ist sie natürlich nicht gewachsen.

Für die Befestigung des Reflektors werden zwei Schrauben M3x10 mit der Rückwand verlötet (dazu die Köpfe blank feilen, dann lassen sie sich gut löten).

Etwas aufwendiger ist die Strahler-Befestigung. Zur Isolierung wird von außen ein Transistor-Isoliernippel durch Gehäusewand und Dipolanschluss durchgesteckt. Falls zu lang, muss der Nippel mit der Feile etwas gekürzt werden.  Jetzt werden von innen zwei Schrauben M3x16 durchgesteckt, wobei innen jeweils noch eine Lötöse untergelegt wird.

Von außen wird eine M3-Mutter aufgedreht und damit alles fixiert. Wenn alles sitzt, werden die Schraubenköpfe als Verdrehschutz mit der Anschlussplatte und den Lötösen verlötet.

Jetzt kann das Innenleben des Empfängers eingebaut werden: Platine, Display, Bedienelemente und sonstige Kleinteile. Die bisher gezeigten Fotos und Texte sollten die meisten Details enthalten. Der Kippschalter muss beim späteren Ausbau der Platine abgeschraubt werden und bekommt deshalb etwas längere Anschlussleitungen.

Das Display wird zum Schutz seiner Beinchen auf ein passendes Stück Lochraster gesteckt, die Beinchen werden so gekürzt, dass sie nur knapp herausstehen, und dann verlötet.

Ich schließe an das Display und die Bedienelemente bereits vor dem Einbau die Anschlussleitungen an. Ich benutze dünne bunte Litze mit 0,07 mm2 , die ich aus alten Computerkabeln gewinne. Die Anschlussdrähte des Kippschalters sind etwas länger, so dass er bei einem späteren Ausbau der Platine, ohne ihn abzulöten, aus dem Weg geschwenkt werden kann.

Die Verbindung zur Platine (Buchsenleiste ST2) erfolgt ganz zum Schluss. Achtung beim Anlöten: wenn Lötzinn in die Buchsenleiste läuft, lässt sie sich nie mehr abziehen!  Ich spanne sie deshalb horizontal in einen Labor-Schraubstock (dritte Hand), siehe Bild links.

Über jeden Kabelanschluss kommt ein Stück Schrumpfschlauch zur Isolation und Stabilisierung.

Der Guanella-Übertrager passt den symmetrischen Dipol an den unsymmetrischen Empfängereingeng an. Er ist wie folgt aufgebaut: 2 Stück Kupferlackdraht 0,4mm werden verdrillt (ca. 4x/cm) und fünf mal um einen Ringkern FT37-43 gewickelt. Das eine Ende der verdrillten Leitung geht zur Antenne, das andere zum Eingang des Empfängers.

Die drei Distanzbolzen M3x15 sollten nach der Montage  einen halben mm kürzer sein als die beiden Seitenwände, so dass der festgeschraubte Deckel stramm (und wasserdicht) auf den Seitenteilen aufsitzt. Wenn das Maß zu groß ist, werden Unterlegscheiben eingelegt. Wenn die Distanzbolzen zu weit herausstehen (passiert nur bei deutlichem Untermaß der Seitenwände), müssen die 15 mm Bolzen etwas  abgefeilt werden.

Der große Knopf für den Drehgeber wird mit Zeigerstrich geliefert. er lässt sich mit einem Glasfaserradierer leicht entfernen.

Vor das Display-Fenster klebe ich als mechanischen und Regen-Schutz mit doppelseitigem Klebeband ein Stück klaren Kunststoff von einer Blisterpackung. Es steht rundum 3mm über, ist also 20x42 mm groß, und der Klebstreifenrand rundum 3mm breit.

Der Lautstärkeregler ist bei dem von mir verwendeten Poti sehr leichtgängig, und verstellt sich daher leicht bei Kontakt mit dem Handgelenk. Eine Filzscheibe zwischen Knopf und Potimutter hilft dagegen. Ich schneide sie mit einer Nagelschere aus einem ‚Möbelgleiter‘ (Baumarkt), das Mittelloch stanze ich mit einer Lochzange.

Aufbau der Antenne

Die Antennenelemente sind aus 25 mm breitem Stahlbandmaß. Das gibt es z.B. bei OBI, ein 8m-Abroller kostet rund 12 Euro. Es ist so stabil, dass eine Lage genügt. Es gibt verschiedenen Modelle in verschiedenen Preisklassen, deshalb unbedingt im Laden testen: ein 50 cm Stück ausziehen, in verschieden Richtungen wegknicken, und schauen wie und ob es zurückflippt. Von der Rolle werden folgende Stücke abgeschnitten (die Antenne ist gutmütig, es kommt auf ein paar mm nicht an):

Direktor  90,5 cm

Strahler  2 x 47 cm

Reflektor 106,5 cm

Schneiden lässt sich das Bandmaß mit einer Blechschere oder auch einer alten Nagelschere. Die inneren Enden der beiden Strahlerhälften werden beidseitig blank gekratzt, und jeweils 4 mm vom Ende wird ein 3mm-Befestigungsloch gebohrt. Zum Bohren lege ich das Bandmaß zwischen zwei Holzbrettchen, dann reißt es kaum aus. Am besten erst mal an einem Abfallstück probieren. Die Enden der vier Bandmaßstücke werden mit der Nagelschere grob abgerundet und dann mit der Feile noch etwas verschönert.

Die drei Antennenelemente werden in der Mitte jeweils zwischen zwei PVC-Streifen von 6 cm Länge und 2 cm Breite geklemmt. Diese Streifen schneide ich aus 40 mm PVC-Abflussrohr (Baumarkt), das hat etwa die richtige Krümmung.  Alle drei Elemente werden mit der Rundung in Laufrichtung montiert, so weichen sie Hindernissen am besten aus.

Für die Befestigung des Reflektors werden in die Mitte des Bandmaßes und des hinteren PVC-Streifens je zwei 3mm Löcher mit 15mm Abstand gebohrt. in den vorderen PVC-Streifen zwei 6,5 mm Löcher mit 15 mm Abstand. Das Bandmaß wird auf der Vorderseite um die Löcher blank gekratzt. Auf die Innenseiten der PVC-Stücke kommt jeweils ein Stück doppelseitiges Klebeband. Auf die beiden Befestigungsschrauben werden je eine M3-Mutter auf- und festgedreht. Jetzt werden die drei Teile nacheinander über die Befestigungsschrauben geschoben, ausgerichtet und zusammengedrückt. Der Reflektor hat über die beiden Muttern und die blankgemachte Bandmaß-Oberfläche Massekontakt.  Schließlich wird noch an jeder Seite ein 20mm breites Stück Schrumpfschlauch aufgeschrumpft, der hält alles zusammen und kaschiert kleine Ungenauigkeiten. Zum Schrumpfen den Reflektor abnehmen, sonst gibt es Blasen im Lack! Der Reflektor wird mit zwei Hutmuttern festgeschraubt. (Ohne den definierten Massekontakt des Reflektors kann es zu statischen Aufladungen kommen, die im Empfänger als Knistern zu hören sind!)

Beim Strahler wird genauso verfahren, allerdings besteht das Element aus zwei Teilen. In das äußere PVC-Stück werden 6,5 mm Löcher gebohrt.

Die Dipolhälften werden kontaktiert, indem auf die beiden Schrauben zunächst das Bandmaß-/Kunststoffstreifen-Element aufgesteckt wird, dann je eine M3-Mutter, die auf 3 mm aufgebohrt wurde, eine 3mm-Unterlegscheibe mit 10 mm Durchmesser, und schließlich eine Hutmutter aufgeschraubt wird. Der Kontakt geht also vom Bandmaß über die aufgebohrte Mutter, Scheibe und Hutmutter zur Schraube.

Für den Direktor ist noch eine kleine Hilfsmechanik erforderlich. Vorne am Gehäuse wird ein Stehbolzen angeschraubt, die Maße sind in der Zeichnung oben aufgeführt. Darauf wird der Boom geschoben und mit einer M4-Rändelschraube befestigt. Der Boom ist ein 32 cm langes Stück weißes PVC-Rohr mit 15,5 x 1,5 mm.

Am vorderen Ende des Booms wird ein 30 mm langes Stück Aluwinkel 20 x 20 mm befestigt. Dazu schiebe ich in das Rohr einRundalu, das ein M4-Längsloch und ein M4-Querloch aufweist, siehe Zeichnung oben. Der Winkel wird daran mit einer Senkkopf-Längsschraube (im Foto vom Element verdeckt) und einer Querschraube fest verbunden. Der Direktor wird mit zwei SeKo-Schrauben M3x12 am Winkel befestigt. Die Schrauben werden zunächst mit je einer Zahnscheibe und M3-Mutter mit dem Winkel verschraubt, dann wird der Direktor aufgesteckt und mit Hutmuttern befestigt. Der Direktor ist durch den PVC-Boom vom Gehäuse isoliert.

Transport

Zu Transport oder Lagerung nehme ich den Direktor vom Empfänger ab, die beiden anderen Elemente bleiben montiert. Der Empfänger samt abgenommenem Direktor passt bequem in einen Reichelt-Versandkarton oder großen Schuhkarton. Für den Transport im Flugzeug (zu internationalen Wettbewerben) nehme ich alle Elemente durch Lösen der Hutmuttern ab, dann lässt sich der Empfänger ganz kompakt verstauen.

Der Empfänger ist damit fertig. Viel Erfolg!

Materialien

Dies sind die von mir verwendeten Materialien als Anregung. Der Nachbauer wird sicher bevorzugt verwenden, was er in seiner Bastelkiste findet!

Epoxy-Tafel, 1,5 mm, einseitig Cu-kaschiert, min. 20x20 oder 15x25 cm

(Reichelt EPCU 300X200)

Etwas Weißblech (z.B. von Keksdose)

3 m Bandmaß vom Abroller, 25 mm breit (Baumarkt)

3 cm Alu-Winkel 20x20 mm (Baumarkt)

32 cm PVC-Rohr 15,5 x 1,5 mm (Alfer 9589730, Baumarkt)

8 cm Rund-Alu > 13 mm (als Dreh-Rohling)

2x4cm Lochraster mit Lötpunkten (z.B. Reichelt UP 931EP)

2x4cm klarer Kunststoff von Blisterpackung

7 Distanzbolzen M3x5 mm (Reichelt DI 5MM)

3 Distanzbolzen M3x15 mm (Reichelt DI 15 mm)

7 Schrauben M3x12 SeKo

4 Schrauben M3x6 Rundkopf

2 Schrauben M3x10

2 Schrauben M3x16

2 Transistor-Isoliernippel (Reichelt IB 1)

Div. Muttern M3

Div. Unterlegscheiben M3x7

2 Unterlegscheiben M3x10

6 Hutmuttern M3 (Conrad 521643)

M3 Rändelschraube (Batteriedeckel, Conrad 998845)

M4 Rändelschraube (Boom, Bürklin 13H710)

Drehknopf 12x4 mm (Reichelt KNOPF 12-4 AL)

Drehknopf 28x6 mm (Reichelt KNOPF 29-6 AL)

Ringkern FT37-43 (Reichelt FT37-43)

30 cm Kupferlackdraht 0,4 mm

2 Lötösen 3mm

Bunte Litze 0,07 mm2

20 cm Schrumpfschlauch 20 mm (für Antenne)

Etwas Schrumpfschlauch 1,6 mm und 3 mm

Batterieclip (Reichelt CLIP HQ9V)

9V-Batterie (Aldi)

6 cm Tesamoll (gegen Batterieklappern)

Aderendhülse (Zugentlastung Batterie-Clip)

Lötzinn 1mm

Lötlack (Sprühdose, Reichelt KONTAKT 227)

Farbiger Lack, Filler, Klarlack (Baumarkt, Auto-Zubehör)

240er Schleifpapier

2K-Spachtel (Baumarkt, Auto-Zubehör)

Doppelseitiges Klebeband für Displayfenster

Gesamtgewicht des Empfängers

Eigentlich wiegt der Empfänger nur 26g! Ein paar weitere Kleinigkeiten treiben das Gewicht allerdings hoch.

Empfängerplatine, bestückt             26g

Bedienelemente, Display, Hörerbuchse   30g

2 Drehknöpfe                           10g

Epoxy-Gehäuse                          90g

Montageteile, Verdrahtung              50g

Batterie (9V-Block)                    44g

----

Empfänger, mit Batterie               250g

Antenne (3 Elemente, Direktor-Boom)   140g

----

Gesamt                                390g