#### Ein Start-Timer für ARDF (und OL)

### Nick Roethe, DF1FO

Zu einer zünftigen Fuchsjagd gehört ein Start-Timer, der den Läufern mit seinem Piepsen den Startzeitpunkt anzeigt. Der hier beschriebene Start-Timer unterstützt einen Start-Zyklus von wahlweise einer oder fünf Minuten. Er erzeugt in den 5 Sekunden vor dem Startzeitpunkt jeweils einen kurzen Ton, zum Startzeitpunkt einen langen, und außerdem bei 5 Minuten Zyklus eine Minute vor dem Start einen Vorwarnungs-Sirenenton. Synchronisiert wird er, indem er zum Startzeitpunkt – üblicherweise volle fünf bzw. volle eine Minute - eingeschaltet wird.

Die gleichen Töne können auch mit meinem Fuchsjagdsender-Programmiergerät FoxPro erzeugt werden.

Die Bilder oben rechts zeigen die Außenansicht. Ein Kippschalter schaltet das Gerät ein und wählt den Startzyklus, ein anderer schaltet die Lautstärke in drei Stufen. Eine LED blinkt jede Sekunde als Einschaltanzeige. Die Schaltung - oben links - ist recht einfach. Ein Atmel ATtiny25 erzeugt die Signaltöne. Er wird mit einer stabilisierten Spannung von 3 Volt betrieben.

Ich habe den Start-Timer auf einer kleinen Lochrasterplatte aufgebaut und in einem einfachen Kunststoff-Gehäuse untergebracht.

Ich habe auch noch (im Schaltbild nicht gezeigt) eine Klinkenbuchse vorgesehen, über die ein stärkerer Lautsprecher angeschlossen werden kann, wenn mal mehr ‚Dampf‘ gebraucht wird. Siehe Bild unten.

Technische Daten Gesamtmaterialkosten ca. 15 € Gehäusemaße (ohne Schalter) 125 x 70 x 40 mm Gewicht 270 g Lautstärke 86 dBa in 1m, mit Druckkammerlautsprecher 109 dBa in 1 m Laufzeit pro Batteriesatz (2 Ah) min. 200 h

Stückliste Start-Timer

Bauteile auf der Platine

1 ATtiny25                 <ATTINY 25V-10 PU>

1 IC-Fassung 8-polig       <GS 8P>

1 Spannungsregler 3,0 V    <LP 2950 CZ3,0>

1 Transistor BD433         <BD 433>

1 Diode 1N4001             <1N4001>

1 Quarz 4,9152 MHz         <4,9152-HC49U-S>

2 Keramik-C 18 pF          <KERKO 18p>

2 Keramik-C 220nF          <Z5U-2,5 220N>

1 Elko 1000µF/16V          <RAD 1.000/16>

2 Widerstand 220Ω 1/4W     <1/4W 220>

Lochraster ca. 50x50 mm  <H25PR050>

Sonstige Bauteile

1 Schalter Ein/Zyklus E/A/E 2polig  <MS 500H>

1 Schalter Lautstärke E/A/E 1polig  <MS 500C>

1 Batteriehalter 4 x Mignon         <HALTER 4XUM3-QDK>

4 Batterien Mignon Alkali-Mangan    Aldi

1 Batterieclips für Halter          <CLIP 9V>

1 Widerstand 100Ω 1/4W              <1/4W 100>

1 Widerstand 22Ω 1W                 <1W 22>

1 Leuchtdiode rot Low Current       <LED 5MM 2MA RT>

1 Lautsprecher 8Ω 3W 50mm           <VIS K50-8>

1 Gehäuse-Halbschale                <SD 10 SW HALB>

1 Gehäuse-Halbschale                <SD 20 SW HALB>

Befestigungsmaterial, Lautsprecher-Schutzgitter 50 mm ᴓ

Litze, Schrumpfschlauch

Software und Programmierung

Die zugehörige Software-Sourcefile heißt START.asm und steht auf meiner Website unter

http://df1fo.darc.de/ASM/START.asm

Dort ist auch beschrieben, wie die Fuses zu programmieren sind.

Die beiden über Schalter wählbaren Startzyklen (in vollen Minuten) können leicht geändert werden. Sie finden sich im Code hier:

.equ	CYCLE1	=1	; PB2 Open: 1 Minute

.equ 	CYCLE2	=5	; PB2 connected to Gnd: 5 Minutes

Auch die einzelnen Signaltöne lassen sich leicht ändern. Sie finden sich im Code hier:

ALARM	1,0,PIPPAP	; 1 Minute to Start

ALARM	0,5,PIP100	; 5 Seconds to Start

ALARM	0,4,PIP100	; 4 Seconds to Start

ALARM	0,3,PIP100	; 3 Seconds to Start

ALARM	0,2,PIP100	; 2 Seconds to Start

ALARM	0,1,PIP100	; 1 Seconds to Start

ALARM	0,0,PIP900	; 0 Seconds to Start

Der Atmel kann hier nicht ‚in Circuit‘ programmiert werden, vielmehr benutze ich (wie bei meinen Fuchsjagdsendern) die nebenstehende Programmierschaltung.